INSTRUKCJA MONTAŻU
ŁAŃCUCHÓW PRZECIWPOŚLIZGOWYCH

DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

- Rozłożyć łańcuch upewniając się, czy nie jest zaplątany lub poskręcany.

- Nałożyć łańcuch równo na oponie tak, aby zaczepy łączące łańcuch boczny   z poprzecznym ułożone były gładką stroną do opony, a spinka (B) znajdowała się od wew. strony koła.

- Od wewnętrznej strony koła spiąć łańcuch boczny (A) ze spinką (B). Rys.1

- Od zewnętrznej strony koła przewlec napinacz (C) przez ogniwo łańcucha bocznego (D) i naprężyć go blokując ogniwem skręcanym (E). Rys.2

- Pozostające ogniwa łańcucha bocznego wew. (F) można odciąć.

- Po przejechaniu krótkiego odcinka drogi sprawdzić ułożenie łańcucha            i poprawić naprężenie.

UWAGI:

ŁAŃCUCHY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O WYMIARY NIE ZUŻYTYCH OPON.  ZE WZGLĘDU NA RÓŻNYCH PRODUCENTÓW I RODZAJE OPON  ŁAŃCUCHY MOGĄ BYĆ ZBYT LUŹNE, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI NAPRĘŻENIA, NALEŻY WÓWCZAS ZDEMONTOWAĆ POPRZECZKĘ

I SKRÓCIĆ ŁAŃCUCHY BOCZNE.

- łańcuchy stosować do jazdy po ośnieżonych lub miękkich nawierzchniach

- zabrania się gwałtownego przyspieszania i hamowania

- zabrania się używania łańcuchów nadmiernie zużytych

Rys.1  wewnętrzna strona koła                                            Rys.2  zewnętrzna strona koła